揖斐川町公営住宅等長寿命化計画

平成２６年３月

揖　斐　川　町

# ―　目　　　　次　―

１．公営住宅等長寿命化計画の策定にあたって・・・・・・・・・・・・・・・１

（１）公営住宅等の長寿命化の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

（２）公営住宅等長寿命化計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・１

２．町営住宅ストックの状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

（１）町営住宅の現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

（２）町営住宅入居者の現況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

３．人口・世帯の将来推計・町営住宅の目標管理戸数・・・・・・・・・・・・８

（１）揖斐川町の人口・世帯の将来推計・・・・・・・・・・・・・・・・・８

（２）町営住宅の目標管理戸数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

４．公営住宅等長寿命化計画の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

（１）計画策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

（２）目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

５．長寿命化に関する基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

（１）ストックの状態の把握及び日常的な維持管理の方針・・・・・・・・１１

（２）長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針・・・・・・１１

６．計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

７．長寿命化を図るべき公営住宅等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

（１）対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

（２）団地別・住棟別活用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

（３）長寿命化を図るべき公営住宅等・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

８．公営住宅の建替事業の実施方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５

９．長寿命化のための維持管理計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７

（１）計画期間に実施する修繕管理・改善事業の内容・・・・・・・・・・・・２７

（２）住棟単位の修繕・改善事業等一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

１０．長寿命化のための維持管理による効果・・・・・・・・・・・・・・・・３０

【資料】ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算出の考え方・・・・・・・・３１

【用語説明】  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３

１．公営住宅等長寿命化計画の策定にあたって

（１）公営住宅等の長寿命化の必要性

平成18年6月、本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来を目前に控え、現在および将来における国民の豊かな住生活を実現するため、住生活基本法が制定されました。

この住生活基本法の制定により、住宅セーフティネットの確保を図りつつ、健全な住宅市場を整備するとともに、国民の住生活の「質」の向上を図る政策への本格的な転換を図る道すじが示されました。

国民の居住ニーズの多様化・高度化、人口・世帯減少社会の到来、環境制約の一層の高まりなど様々な課題を抱える21世紀の我が国において、住生活基本法に掲げられた基本理念にのっとり、国民が真に豊かさを実感できる社会を実現するためには、住宅単体のみならず居住環境を含む住生活全般の「質」の向上を図るとともに、フローの住宅建設を重視した政策から良質なストックを将来世代へ継承していくことを主眼とした政策へ大きく舵を切っていくことが不可欠であります。

また、住宅ストックに限らず社会資本ストック全般に対するストック重視の方針として、財政制度等審議会「平成20年度予算の編成等に関する建議」（平成19年11月）においても、「社会資本ストックの長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減につなげていくため、点検の強化および早期の管理・修繕により更新コストの削減を目指す長寿命化計画の策定とこれに基づく予防保全的管理をあらゆる事業分野において進めていくべきである。」と建議されています。

このようなストック重視の社会的背景のもと、公営住宅分野については、厳しい財政状況下において、更新期を迎えつつある老朽化した大量の公営住宅ストックの効率的かつ円滑な更新を行い、公営住宅の需要に的確に対応することが地方公共団体の課題となっており、公営住宅ストックの効率的かつ円滑な更新を実現するうえで、公営住宅ストックの長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減につなげていくことが重要となっています。

さらに、平成20年度に実施した財務省予算執行調査（以下「予算執行調査」という。）によれば、築後30年以上の公営住宅ストックが大量に存在する一方で、都道府県での老朽化したストックに関する長寿命化の視点を含めた効率的な更新計画等の策定が不十分とされており、今後の改善点として、住棟毎の整備・管理台帳等データベースの整備、長寿命化計画の策定が必要とされています。

これらを踏まえ、公営住宅等においても、点検の強化および早期の管理・修繕により更新コストの削減を目指すため、公営住宅等長寿命化計画の策定およびこれに基づく予防保全管理、長寿命化に資する改善を推進していくこととします。

（２）公営住宅等長寿命化計画の位置づけ

公営住宅等整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業に係る社会資本整備総合交付金の交付等にあたっては、原則として公営住宅等長寿命化計画に基づいて行うことを要件としており、当該事業に対する助成の前提となる計画であります。

２．町営住宅ストックの状況

（１）町営住宅の現状

①管理戸数

町営住宅として公営住宅と特定公共賃貸住宅との2種類の住宅があります。

このうち公営住宅は18団地、311戸、特定公共賃貸住宅は7団地、48戸です。

全体の入居率は公営住宅が81.0％、特定公共賃貸住宅が87.5％となっています。

団地の規模では、管理戸数が20戸以上の団地は7団地（26.9％）あり、最も多い団地で緑ヶ丘住宅の54戸です。

表-町営住宅の現状

②構造別建設年度別管理戸数

公営住宅の構造別管理戸数では、木造が131戸（42.1％）、耐火構造が132戸（42.5％）と同数程度であり、簡易耐火構造48戸（15.4％）となっています。

建設年度別管理戸数では建築後30年以上経過した、昭和55年度以前が132戸（42.4％）、昭和56年度以降が179戸（57.6％）となっています。

また、特定公共賃貸住宅では、木造が29戸（60.4％）と最も多く、次に耐火構造が11戸（22.9％）で、簡易耐火構造が8戸（16.7％）となっています。

建設年度別管理戸数別では、全てが昭和５６年度以降となっています。

表-構造別建設年度別管理戸数

（２）町営住宅入居者の状況

# ①世帯種別

町営住宅のうち公営住宅の入居者の状況をみると、高齢者のいる世帯は116世帯（46.0％）であり、うち97世帯（83.6％）が高齢者のみの世帯となっています。一人親世帯は、40世帯（12.9％）であり、そのほとんどが母子世帯となっています。

また、特定公共賃貸住宅では、高齢者のいる世帯は2世帯（4.8％）で、そのうち１世帯が高齢者のみの世帯となっています。一人親世帯は、2世帯（4.8％）となっています。

表-町営住宅入居世帯の状況

②入居年数

公営住宅の入居者の入居年数は、平成24年度に建設された脛永駅前住宅を除くと、20年以上の世帯が37.8％、10年以上20年未満の世帯が29.3％と長期間の入居者が多くなっています。

また、特定公共賃貸住宅では、10年未満の入居者が54.8％、10年以上が45.2％となっています。

表-団地別入居期間の状況

③世帯人員

公営住宅の入居者の世帯人数の状況をみると、一人世帯が86世帯（34.1％）と最も多く、次に二人世帯が69世帯（27.3％）となっています。

また、特定公共賃貸住宅では、4人世帯が19世帯（45.2％）と最も多く、次に二人、三人世帯となっています。

表-団地別入居世帯人員の状況

④収入超過者等

町営住宅の収入超過者等の状況をみると、平成25年9月末の入居世帯のうち収入超過者は7.9％となっています。

# ⑤公営住宅の入居・入居募集・入居応募状況

町営住宅の入居にあたっては、入居希望者を募集し、抽選で入居を決定しています。

しかし、昭和40年代前半以前に建設された、木造住宅については、募集停止しています。また、藤橋地区の住宅については、随時入居としております。

入居応募状況は、揖斐地区の新しい住宅団地は、2.09倍の応募があります。しかし、藤橋地区、坂内地区の住宅は、随時入居にもかかわらず、空家状態が続く住宅が在ります。

表-団地別入居募集・応募状況

３. 人口・世帯の将来推計・町営住宅の目標管理戸数

（１）揖斐川町の人口・世帯の将来推計

町の人口は、既に減少傾向にあり、「国立社会保障・人口問題研究所」の公表による「日本地域別将来推計人口（2013年3月推計）」によると、揖斐川町の人口が平成52年には、39.7％減少と推計されました。

この将来推計人口推計値から今後の揖斐川町の世帯人数・世帯数を推計し、更に世帯が住む住宅の持ち家、公的借家等の世帯数を推計します。

表-人口・世帯数の将来推計

注1：平成22年までは国勢調査による実績値を、平成27年以降は国立社会保障・人口問題研究所の「日本地域別将来推計人口（2013年3月推計）」を採用。

注2：国勢調査実績を基に世帯人数の推計トレンドし、世帯数を算出

注3：所有関係別数値の実績値は、ダム建設工事があり変動が大きいので、将来推計値はH22の割合をもって算出。

注4：過去5回の実績値を平均して推計値を算出。

注5：H2、H17を除き、過去3回の実績値を平均して推計値を算出。

（２）町営住宅の目標管理戸数

揖斐川町の人口・世帯の将来推計値のうち、住宅の所有関係別世帯数の将来推計値から、町における公的借家世帯数は、平成32年時点で283世帯、平成37年で278世帯と推計されます。

この推計値から、目標年度の平成36年は、平成32年から平成37年の変動数（1世帯減/年）から平成32年の数値から4世帯減した279世帯と推計されます。

また、現在、町営住宅の入居世帯が引き続き入居するものとした場合、公営住宅の入居世帯は、252世帯であります。そのうち収入超過者（20世帯）は退去するものとすると232世帯となります。なお、特定公共賃貸住宅は、現在の管理戸数48戸を維持するものします。

将来推計値からの管理戸数 279戸

現在の入居者からの管理戸数 公営住宅232戸＋特定公共賃貸住宅48戸＝町営住宅280戸

よって、揖斐川町の平成36年の目標管理戸数は280戸とします。

目標管理戸数 280戸

４．公営住宅等長命化計画の目的

# （１）計画策定の背景

本町では、公営住宅の管理戸数311戸のうち、木造住宅の割合が42.1％と非常に高く、木造住宅の中でも81.6％が耐用年数を過ぎた状況であり、木造以外の住宅については、昭和50年以後の建物が大半であります。

また、特定公共賃貸住宅は、平成7年以降の建設で比較的新しい住宅となっており、このような状況のなかで町営住宅の供給・管理を行ってきました。

一方、入居者の高齢化や核家族化の進行、更に人口減少など公共住宅を取り巻く社会的状況も変化してきており、公営住宅に対する需要の変化や新たなニーズ等に適切に対応することが求められています。

特にストック重視の社会的背景のもと、厳しい財政状況下において、町営住宅の需要を検証し、更新期を迎えつつある老朽化した住宅ストックの早期の建替や計画的な修繕・改善により長寿命化を図るものの判別など、効率的・効果的な事業計画に基づくストックマネージメントが求められています。

（２）目的

今後の町営住宅の活用に関しては、安全で快適な住まいを長きに亘って確保するため、長期的な視点を持つ維持管理、予防保全的な管理、改善を進めることによりライフサイクルコストの縮減を図ることとします。

５．長寿命化に関する基本方針

# （１）ストックの状態の把握及び日常的な維持管理の方針

①公営住宅の定期点検を3年に1回の法定点検を実施するとともに予防保全的な維持管理を実施します。

②公営住宅の修繕履歴データを団地別及び住棟別に整理し、随時、履歴を確認できる仕組みを整理します。

（２）長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針

従来の対症療法型の維持管理から、現在、良質な住宅ストックの予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善を計画的に実施することにより、公営住宅の長寿命化を図ります。

６．計画期間

本計画は平成27年度から平成36年度までを計画期間とします。

７．長寿命化を図るべき公営住宅等

# （１）対象

平成25年9月30日現在、町で管理している、公営住宅、特定公共賃貸住宅の合計25団地、359戸を対象とします。

（２）団地別・住棟別活用計画

# ①ストック活用手法の選定フロー

活用手法の選定は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（国土交通省）」の＜手法選定のフロー＞に沿って、１次から３次までを手順により行います。

②１次判定

１）１次判定の考え方

1次判定では、団地及び住棟の「経過年数」、「需要」、「高度利用の必要性と可能性」及び改善履歴の状況から「維持管理」、「建替え」、「用途廃止」の判定をします。

また、「維持管理」、「建替え」、「用途廃止」と判定されなかった団地及び住棟については、2次判定を行います。

○経過年数による判定

経過年数の判定では、公営住宅の耐用年限を目安として、Ａ～Ｄに各住棟を判定します。

Ａ　計画期間内（平成36年度末）に耐用年限の1/2を超えないもの

Ｂ　計画期間内（平成36年度末）に耐用年限の1/2を超えるもの

Ｃ　計画期間内（平成36年度末）に耐用年限を超えるもの

Ｄ　耐用年数が既に経過しているもの

※公営住宅法上の耐用年限

| 構 造 | 年 数 |
| --- | --- |
| 木 造 | 30 |
| 準耐火構造 | 45 |
| 耐火構造」 | 70 |

○需要の判定

平成25年9月30日現在の入居率の値から判断します。

○　入居率が80％以上で「需要あり」と判定した場合

×　入居率が80％未満で「需要なし」と判定した場合

○高度利用の必要性と可能性の判定

○　高度利用の可能性があると判断した場合

敷地面積が2,000㎡以上あり、形状が整形、高低差少なく、かつ6ｍ以上の道路に接する敷地

△　高度利用の可能性は、今後の道路整備の状況によると判断した場合

敷地面積、形状等が問題ない場合でも、6ｍ以上の道路に接していない敷地

# ×　高度利用の可能性がないと判断した場合

敷地面積、形状、道路幅員を満たしていない敷地

○１次判定の総合的判定

# 「維持管理」：経過年数でＡと判断され、需要がありと判定された住棟

「用途廃止」：耐用年数が既に経過しており、政策空家がある団地及び住棟

「継続判定」：「維持管理」、「建替え」、「用途廃止」と判定ができない団地及び住棟

２）１次判定の結果

③２次判定

１）２次判定の考え方

2次判定では、1次判定の結果、継続判定の住棟（「維持管理」、「建替え」、「用途廃止」の対象として判定されなかった住棟）について、「躯体の安全性」、「避難の安全性」、「居住性」の順に評価を行い、住棟別の活用手法（事業内容）を検討します。

○　躯体の安全性の判定

・躯体の耐震性の判定は以下による。

○「耐震性を有する」と判断した住棟

・昭和56年の建築基準法施行令（新耐震基準）に基づき設計・施工された住棟

・（新耐震基準）の施行以前に施工された住棟で、耐震診断を行い耐震性に問題ないと判断された住棟

△「耐震性が明確でないもの」

・（新耐震基準）の施行以前に施工された住棟で、耐震診断が行われていない住棟

×「耐震性が無い」と判断した住棟

・（新耐震基準）の施行以前に施工された住棟で、耐震診断を行い、耐震性に問題があると判断され、かつ、耐震改修の実施が不可能な住棟

○　避難の安全性の判定

・設計図書等により「防火区画」、「二方向避難確保」の状況を判定

（戸建て住宅、2階建て長屋住宅は、「二方向避難確保」されていると判断する）

・「防火区画」、「二方向避難の確保」がされていない場合で、確保の必要性の高い場合には個別改善又は全面的改善により確保が可能か判断

・措置が可能な場合には居住性の判定を行い、措置が不可能な場合は建替えの候補

○居住性の判定

・設計図書等により、次の項目について居住性を判定

住棟：日照、通風、採光、開放性、プライバシーの確保、騒音　等

住戸：最低居住水準

住戸内各部：浴室の有無、3箇所給湯（台所、洗面所、風呂）、高齢者対応　等

共用部：高齢化対応

附帯設備：自転車置場、物置、ごみ置場の有無、衛星、利便性、居住性に係る

問題点有無　等

共同施設：集会場･児童公園の有無、高齢化対応

整備水準（町）を満たしている場合は維持管理の対象

整備水準（町）を満たしていない場合で、部分改善により対応が可能なものについては個別改善

それ以外は全面改善又は建替

○　長寿命化型改善の必要性

・耐火建築物住戸を対象とします。

・中長期的な修繕計画及び定期点検等に基づいて、耐久性の向上、躯体への影響の低減、維持管理の容易性等の向上に関する改善が必要と判断される住棟は、長寿命化型改善を行ないます。

・予防保全的な改善の必要性が認められる場合、他の修繕・改善工事と合せて合理的・効率的に行うことが適当と認められる場合は、長寿命化型改善を行います。

・寿命化型改善の必要性が低いと判断された住棟は、修繕又は長寿命化型改善以外の個別改善とします。

２）２次判定の結果

④３次判定

１）３次判定の考え方

3次判定では、1次判定及び2次判定による住棟別の適用手法の候補の判定過程と結果を踏まえ、次の視点から団地単位又は団地の一部を対象に総合的検討を行い、住棟別の事業内容に関する最終判定を行います。

○　団地単位での効率的ストック活用

・団地として住棟相互の連携によるストック活用を行うことによる、より効果的かつ効率的なストック活用の可能性について検討

■建替、全面的改善又は個別改善と判断された住棟が混在する場合は、住棟の配置や事業の手順、高度利用の可能性等を勘案して、建替が適切と考えられる住棟について隣接住棟との一体的な建替を検討

■大規模な団地等で、コミュニティミックスを図る必要がある場合、事業の平準化を図る必要がある場合には、個別改善、全面的改善又は建替えの複合的な実施を検討

○　まちづくりの観点からみた地域整備への貢献

・周辺市街地における公益施設等及び基盤施設の整備水準の向上の必要性が高い場合は、これらに配慮したストック活用の可能性を検討

■周辺市街地において不足している公益施設等の団地内における整備を検討

■団地及び周辺市街地に係る都市計画道路や公共下水道等の整備計画がある場合は、団地整備への影響やそれらの整備時期を勘案し、団地の整備時期等を検討

■団地敷地に隣接する狭幅員道路の拡幅道路を検討

○　地域単位での効率的ストック活用

・建替や全面改善が必要な複数の団地が近接して立地する場合などは、団地相互の調整による、より効果的かつ効率的なストック活用の可能性について検討

■団地相互での住替えによりコミュニティミックスや事業の平準化が可能となる場合は、整備時期の調整を図るなど複合的実施を検討

■高度利用の可能性が低く他の敷地での高度利用の可能性がある場合には、別の敷地での整備を検討

○　周辺道路の整備状況

・全面的改善若しくは建替の実施に際して必要となる大型工事車両等のアクセス道路の確保、資材置き場の確保等を検討

■幅員6ｍ未満の道路しか接続されていない団地において、当該道路の拡幅整備の実施可能時期を勘案しつつ、全面的改善若しくは建替を行うことを検討

○　仮住居の確保

・全面的改善若しくは建替の実施に際して必要となる仮住居の確保について検討

■同一団地内若しくは近隣における建替事業等の実施スケジュールを勘案し、仮住居の必要時期、戻り入居の時期等の調整を行いつつ、事業のスケジュールを検討

○　他の事業主体との連携

・他の事業主体との連携による効率的な手法の適用について検討

■他の事業主体による公共賃貸との合築の検討

■他の事業主体による公共賃貸住宅との土地交換

■供給スケジュールの検討

■近隣・隣接団地での高齢者世帯・若年世帯の世帯構成のバランス調整

■余剰地の創出による社会福祉施設等の誘導・一体整備

２）３次判定の結果

（３）長寿命化を図るべき町営住宅

1，2，3次判定の結果を踏まえ、町においては長寿命化を図るべき町営住宅を整理すると以下のとおりとなります。

[公営住宅]

| 対 象 | 合 計 | 住 宅 名 症 |
| --- | --- | --- |
| 町営住宅管理戸数 | 311戸 |  |
|  | 維持管理予定戸数 | 195戸 |  |
|  |  | うち修繕対応戸数 | 117戸 | 北方奥郷(24戸)、さつき(10戸) 末福(3戸)、上平(33戸)、東横山(7戸) 西横山(1戸)、下村(3戸)、村上(6戸) 脛永駅前(30) |
|  |  | うち改善予定戸数 | 78戸 | 緑ヶ丘(54戸)、島(24戸) |
|  | 建替予定戸数 | 24戸 | さつき（(24戸) |
|  | 用途廃止予定戸数 | 92戸 | 上南方(3戸)、和田南(9戸) 粕川(12戸)、松原(14戸)、栄(13戸) 脛永(10戸)、清水(22戸)、西横山(9戸) |

【特定公共賃貸住宅]

| 対象 | 合計 | 住 宅 名 症 |
| --- | --- | --- |
| 町営住宅管理戸数 | 48戸 |  |
|  | 維持管理予定戸数 | 48戸 |  |
|  |  | うち修繕対応戸数 | 37戸 | ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ長瀬(8戸)、ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ徳積(4戸) そらむき(世帯)(12) そらむき(単身)(8) 坂本(3戸)、川上(2戸) |
|  |  | うち改善予定戸数 | 11戸 | 六合住宅（11戸） |
|  | 建替予定戸数 | 0 |  |
|  | 用途廃止予定戸数 | 0 |  |

８．町営住宅の建替事業の実施方針

・町営住宅の目標管理戸数280戸のうち、公営住宅の目標管理戸数は232戸です。

判定結果では、公営住宅の管理戸数311戸うち用途廃止予定が92戸、建替予定が24戸となりました。

よって、公営住宅の目標管理戸数に対して13戸が不足することとなります。

現在、用途廃止予定住宅には53世帯が入居していますが、用途廃止予定住宅は、強制退去とせず自然退去としますので、今後、10年間で1/4の世帯が退去するものとすると13世帯が自然退去すると考えられますので、計画期間内での建替えは、建替予定の24戸とします。

なお、今後の建替事業については、中長期的な入居需要や財政見通しを考慮して、事業の具体化を図っていきます。

・建替計画にあたっては、高齢化社会に対応したバリアフリー化を適切に行なっていきます。

９.長寿命化のための維持管理計画

（１）計画期間に実施する修繕管理・改善事業の内容

①修繕対応

標準修繕周期を踏まえて定期的な点検を行い、適切な時期に予防保全的な修繕を行なうこ

とで、居住性、安全性等の維持・向上を図り、長期的に活用します。

【実施内容】

定期点検の充実、標準修繕を踏まえた計画修繕の実施

②安全性確保型

入居者が安全に暮らすことができるよう、住居の安全性を確保します。

【実施内容】

屋内電気配線・分電盤等の改修

③長寿命化型

一定の居住性や安全が確保されており長期的な活用を図るべき住棟において、耐久性の向

上や、躯体への影響の低減、維持管理の容易性向上の観点から予防保全的な改善を行ないま

す。

【実施内容】

屋根・屋上・外壁の防水耐久性向上、給排水管の耐久向上のための改善

（２）住棟単位の修繕・改善事業等一覧

１０．長寿命化のための維持管理による効果

・従来の対症療法型の維持管理から、定期的な点検を実施して町営住宅等ストック状況を把握したうえで、適切な時期に予防保全的な修繕及び耐久性向上等を図る改善を実施ことで、町営住宅の長寿命化が図られコスト縮減につながります。

・定期点検により現状を把握しながら適切な修繕及び改善を実施することで、町営住宅の安全が確保されます。

・町内の町営住宅について建設年度、立地等を踏まえ、重要度に応じた維持管理を実施することで、限られた予算の中で効率的な維持管理を実施することができます。

【資　料】

ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算出の考え方

（国土交通省　公営住宅等長寿命化計画策定指針に基づく）

【算出の考え方】

・長寿命化型改善工事を実施する場合、実施しない場合、それぞれの場合について建設時点から次回の建替までに要するコストを算出し、住棟単位で年当たりのコストを比較する。

・今回の算出においては、戸当たりのコストを基に当該住棟の住戸数分を積算して、住棟当たりのコストを算出する。

・実際の住棟に当てはまるコストを比較することが望ましいが、過去の累積修繕費を算出することは困難である。よって現時点で当該住棟を建設した場合を想定し、長寿命化型改善工事を実施する場合、実施しない場合を比較した簡略化したモデルを用いる。

【算出の手順】

# ＜計画前モデル＞

# ①使用年数

・過去の建替事例における構造別平均した数値　　　　　　　・・・・・50年とする

# ②累積修繕費

・修繕費＝建替工事費×修繕費乗率

・上記の修繕費乗率は別紙（経過年数表）より、修繕項目・修繕費乗率・修繕周期に基づいて、建設時点から使用年数経過時点までの修繕費を累積した費用

③建替工事費

・過去の建替事例における戸当たりの建設費　（H18　北方奥郷住宅の建設費を基に算出）

④計画前ＬＣＣ

・計画前ＬＣＣ＝（③建替工事費＋②累積修繕費）÷①使用年数（単位：円／戸・年）

＜計画後モデル＞

⑤使用年数

・長寿命化型改善工事を行なうことによって想定される住棟の使用年数・・70年とする

⑥累積修繕費

修繕費＝建替工事費×修繕費乗率

・上記の修繕費乗率は別紙（経過年数表）より、修繕項目・修繕費乗率・修繕周期に基づいて、建設時点から使用年数経過時点までの修繕費を累積した費用

⑦長寿命化型改善工事費

・長寿命化型改善工事を複数回行なう場合は合計費用

⑧建替工事費

・過去の建替事例における戸当たりの建設費　（H18　北方奥郷住宅の建設費を基に算出）

⑨計画後ＬＣＣ

・計画後ＬＣＣ＝（⑧建替工事費＋⑦長寿命化型改善工事費＋⑥累積修繕費）

÷⑤使用年数（単位：円／戸・年）

＜ＬＣＣ改善効果＞

⑩年平均改善額

・上記④、⑨より、年平均改善額＝⑨計画前ＬＣＣ－④計画後ＬＣＣ

⑪累積改善額

・上記⑩年平均改善額について、将来コストを社会的割引率４％／年により現在価値化し、上記⑤使用年数期間の累積改善額を算出する。

※現在価値化・・・将来の価値を一定の割引率を使って現在時点まで割り戻した価値

・現在価値化のための算出式

築後経過年数ａ年における年平均改善額ｂの現在価値＝ｂ×ｃ

ａ：筑後経過年数

ｂ：上記⑩年平均改善額

ｃ：現在価値化係数　ｃ＝１÷（１＋ｄ）ａ

ｄ：社会的割引率（0.04（４％））

⑫年平均改善額（現在価値化）

・上記⑤⑪より、年平均改善額（現在価値化）＝⑪累積改善額÷⑤使用年数

（単位：円/戸・年）

・以上より求めた戸当たり年平均改善額（現在価値化）を当該住棟の住戸数分を積算して、住棟当たりの年平均改善額を算出する。

年平均改善額がプラスであればＬＣＣ縮減効果があると判断できる。

＜設定条件＞

- 修繕費

■現在価値化係数：4％/年

【緑ヶ丘住宅(18戸)のライフサイクルコスト(LCC)算出】

【緑ヶ丘住宅(12戸)のライフサイクルコスト(LCC)算出】

【島住宅のライフサイクルコスト(LCC)算出】

【六合住宅のライフサイクルコスト(LCC)算出】

【末福住宅のライフサイクルコスト(LCC)算出】

【グリーンハイツ長瀬・徳積のライフサイクルコスト(LCC)算出】

【そらむき(世帯)のライフサイクルコスト(LCC)算出】

【そらむき（単身）住宅のライフサイクルコスト(LCC)算出】

【坂本住宅のライフサイクルコスト(LCC)算出】

【川上住宅のライフサイクルコスト(LCC)算出】

【用語説明】

か行

簡易耐火建築物

・一般的には、壁・柱・床・梁・屋根などを不燃材料で造り、ほかからの延焼を防止するよう外壁を耐火性能を有するものにした建築物。

供給

供給とは、必要に応じて、物を提供することであり、住宅供給とは住宅を提供すること。

公営住宅

・公営住宅法に基づき地方公共団体が建設を行い、住宅の困窮する低所得者へ低廉な家賃で賃貸する住宅。町営住宅、県営住宅が該当します。

高度利用

・良好な市街地環境の形成に配慮しながら、土地を効率的に利用することで、通常容積率や建築物の高さを定められた範囲で有効利用すること。

さ行

新耐震基準

・昭和56年6月の建築基準法改正以降の耐震基準。

ストック

ある時点において存在する物(の数)をいい、住宅ストックとは既存の住宅のこと。

セーフティネット

・経済的な危機に陥っても、最低限の安全を保障してくれる社会的な制度。

た行

耐火構造

・壁・柱・床・梁・屋根等の主要構造部分が一定の耐火性能を有した建築物をいう。 一般的には、鉄筋コンクリート造の建物で、マンションなどがこれに当たります。

耐用年限

・公営住宅法の規定により、構造別に定められた建築物の耐用年数。建替えや除却等の公営住宅の処分の対象となる基準年数です。

地域コミュニティ

・日常生活のふれあいや共同の活動、共通の経験を通して生み出されるお互いの連携感や共同意識と信頼関係を築きながら、自分たちが住んでいる地域をみんなの力で自主的に住みよくしていく地域社会のこと。

特定公共賃貸住宅

・主に中程度の所得階層のファミリー向けに供給される賃貸住宅で、地方自治体が建設したもの。

は行

バリアフリー

・日常生活や社会生活を営むうえでの障害(バリア)をなくすこと。ここでは、高齢者や障害者等の日常の生活行動のうえでの制約を出来る限り排除するため、身体機能の低下や障害者に配慮した設計・仕様のことで、住宅においては、床の段差の解消、手摺りの設置等があります。

や行

用途廃止

・公共用の目的に使用されている行政財産が、行政目的に使用されなくなった場合に使用をやめること。町営住宅では、その機能を廃止することで、他の用途に供する場合や解体除却・廃棄処分する場合があります。

ら行

ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）

・一定期間内に建築物が存在するために必要な総コスト(費用)。イニシャルコストとランニングコストを合計したもの。 具体的には、建築物の設計費、工事監理費、建設費、空調光熱費、維持管理費、修繕・改修費、解体費、産業廃棄物処理費などが含まれます。

揖斐川町公営住宅等長寿命化計画 発行日 平成26年3月 発 行 揖斐川町 編 集 揖斐川町産業建設部建設課 揖斐郡揖斐川町三輪133 TEL 0585－22－2111

# Text boxes

個別改善